ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Часть 1. Введение

Генеральный план городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области разработан в 2010-2011 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация п.Хомутово, (муниципальный контракт № 14 от 21 сентября 2010 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации п.Хомутово;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию городского поселения, 1:5000 на территорию поселка);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

- Схема территориального планирования Орловской области, институт Урбанистики          г.Санкт-Петербург, 2008 г.;

- Стратегия развития Новодеревеньковского района на период до 2020 года;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 492;

При разработке проекта Генерального плана территории городского поселения Хомутово в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Схема расположения городского поселения Хомутово

в границах муниципального Новодеревеньковского района

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Общие сведения о городском поселении Хомутово

Городское поселение Хомутово расположено в юго-западной части  Новодеревеньковского района. Протяженность территории городского поселения с севера на юг 3,5 км и с запада на восток 6,4 км.

Границы городского поселения Хомутово утверждены Постановлением Хомутовского поселкового Совета народных депутатов №16/2 от 14 апреля 2004 года

Территория поселения граничит:

- на севере – с землями Новодеревеньковского и Никитинского поселений Новодеревеньковского района Орловской области;

- на востоке – с землями Никитинского поселения Новодеревеньковского района Орловской области;

- на юге – с землями Новодеревеньковского поселения Новодеревеньковского района Орловской области;

- на западе — с землями Новодеревеньковского поселения Новодеревеньковского района Орловской области.

Общая протяженность границ составляет 29 км.

На территории городского поселения Хомутово расположен один населенный пункт п.Хомутово населением 4640 чел., являющийся административным центром городского поселения  и районным центром Новодеревеньковского района.

В масштабах Орловской области экономико-географическое положение городского поселения достаточно выгодное: по территории поселения проходит Московская железная дорога,  связывающая район и поселение с областным  центром и другими регионами.

Районным центром является п.Хомутово. Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом, расстояние от п.Хомутово до г. Орел – 105 км, ближайшая железнодорожная станция расположена в районном центре п.Хомутово.

Связь осуществляется по региональной автомобильным дорогам III технической категории «Залегощь - Верховье-Хомутово - Красная Заря», «Орел-Ефремов», а  также по региональной автомобильной дороге 4-й технической категории  «Хомутово-Александровка». Особенность близкого расположения относительно крупных городов определяет статус поселения как базы для расположения объектов областного значения.

2.1. Краткая историческая справка

п.Хомутово

Большая часть поселка расположена на земле, когда-то принадлежавшей помещице Нелидовой. Затем земли, выкупленные у нее под строительство железной дороги, стали заселяться крестьянами из соседних деревень. Раскапывая фундамент одной из хуторских построек, следопыты нашли медную пластину - послание потомкам,  на которой было выгравировано: Начало сему хутору отрезному положено 1870 г. апреля 29 по указанию владельца, надворного советника Дмитрия Николаевича Свербеева при его сыне Дмитрии, при управляющем временском гражданине Федоре Лагузине».

В августе 1870 года было открыто регулярное движение пассажирских, товарных, почтовых поездов через железнодорожную станцию Хомутово. Железную дорогу обслуживало 91 паровоз и 2000 вагонов.

В 1877 году при станции было только  несколько построек: казармы рабочих, восемь сторожевых будок, два сарая для складирования товаров и дров, башня водокачки. Проживало здесь всего 48 человек.

В те же годы на станции был построен элеватор на 60 тыс.пудов хлеба, который  никогда не пустовал- хлеб был основным товаром, проходящим через станцию, отгружавшую  более 400 пудов, в том числе и за границу.

Было построено одно из первых каменных зданий – купеческая лавка купцов Иноземцева и Яковлева. Это был большой дом из красного кирпича с высокими светлыми окнами и глубоким подвалом для хранения продуктов.

Открытие железной дороги способствовало развитию поселка. С течением времени Хомутово быстро меняло  свое лицо. Там, где сейчас находится почта, появилось первое МТС, чуть ниже – нефтебаза. К концу 30-х годов построили новое здание райкома, райисполкома, клуб, элеватор, двухэтажные жилые дома возле семяочистительной фабрики, улицы Набережная, Советская, Школьная, здание аптеки, военкомата, парткабинет, магазин «Винополь».

Позднее, с образованием района возникла и почтовая служба. В 1936-39гг. было построено новое здание школы, разрушенное во время ВОВ и полностью восстановлено к 1950 годам.

Районная газета появилась в 1935 году. В начале она называлась «Ленинский путь» затем «Сталинское знамя», «Социалистический путь» и только потом «Трудовая Слава».

В 60-е годы прошлого века в п.Хомутово запустили в производство первые производственные цеха Новодеревеньковского консервного завода.

В этот период стали строиться первые двухэтажные дома по ул.Кооперативной, в районе ул.Заводская.

В конце 70-х годов началось строительство жилых домов по ул.Тургенева, Лескова.

В декабре 1972 года Орловский облисполком отнес ст.Хомутово к категории рабочих поселков сельского типа, а затем и городского типа.

Нынешний районный центр Хомутово имеет развитую. производственную и социальную инфраструктуру. В поселке работают кооппищекомбинат, молочный завод, действует асфальтовое производство. Объединение по оказанию услуг «Бытовик» признано одним из лучших в России. Сфера розничной торговли включает универмаг и еще 11 магазинов. Сеть общественного питания представлена столовой, пивбаром, двумя кафе. В поселке есть средняя школа и профтехучилище, школа искусств, Дом творчества детей и юношества, детско-юношеский клуб физической подготовки.

В центре поселка сооружен и освящен в 1991 году Мемориал Славы в память о людях, прославивших своими подвигами Новодеревеньковскую землю во все времена.

В 1994 году официально оформлена казачья община, в 1998 году возведен храм во имя Святого Георгия  Победоносца. В райцентре разбит великолепный парк культуры, с 1997 года работает культурно-информационный центр «Радуга», осуществляющий местное телерадиовещание.

2.3. Природно-ресурсный потенциал  городского поселения Хомутово

Климатический и агроклиматический потенциал

Городское поселение Хомутово расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля  +18, +19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Выводы:

- Местоположение городского поселения Хомутово обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Рельеф

Территория городского поселения Хомутово расположена в центре Среднерусской возвышенности. По рельефу территория городского поселения Хомутово представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину. В широтном и меридиональном направлениях территорию поселения рассекают балки в долинах которых размещается каскад прудов.

В целом, по условиям рельефа территория городского поселения пригодна для размещения жилого и производственного строительства, а в северной части механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами

Выводы

Территорию поселения можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства, сельскохозяйственного использования

Почвенные ресурсы

Почвенный покров разнообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (45%). Значительная площадь занята серыми, светло-серыми, темно-серыми почвами (15%). На долю оподзоленного чернозема, занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесными и выщелоченным черноземом приходится 29%.

Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и тяжелосуглинистый и редко глинистый.

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение.

По условиям образования почв территория поселения относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 76 баллов.

Растительные ресурсы

Городское поселение Хомутово расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории поселения распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми лугами.  В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы луговой,  лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера:  луговой и средний, хвощ полевой.

Водные ресурсы

Главными водными артериями на территории поселения является каскад прудов, расположенных в северо-западной части поселения общей площадью зеркала 2,3 га, юго-западной общей площадью зеркала 1,0 га, южной общей площадью зеркала 1,6 га и юго-восточной части поселения общей площадью зеркала 2,6 га.

Подземные воды

Городское поселение Хомутово располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Территория городского поселения находится на сочленении Московского и Днепрово-Донецкого артезианских бассейнов.

Значительное количество атмосферных осадков (500-800 мм в год), расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Ресурсы подземных вод, используемые населением поселения для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивались в 1960-1970 гг и в конце 1990 гг.

Лесные ресурсы

Поселение расположено в центральной части Средне-Русской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской лесостепной (подзона северных луговых степей).

Леса на территории городского поселения Хомутово отсутствуют.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах городского поселения Хомутово составляет 1172 га.

Наличие и распределение земельного городского поселения по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 690 | 58,9 |
| 2. Земли населенных пунктов | 464 | 39,6 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 18 | 1,5 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| 7. Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах городского поселения | 1172 | 100 |

Из общей площади территории городского поселения 58,9% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 464 га (39,6%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 18 га (1,5%). Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения городского поселения Хомутово благоприятны для проживания и сельскохозяйственного производства и способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв.

Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.

2.4. Сложившаяся градостроительная ситуация

и экономический потенциал

Планировочная структура поселения

Планировочная структура городского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: Московская железная дорога направления Орел-Елец, проходящая по территории поселения в южной её части. На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: дороги регионального значения, рельеф местности, пруды, магистральные газопроводы и другие межпоселковые сети.

На территории городского поселения Хомутово расположен один  населенный пункт п.Хомутово, являющийся и центром района. Большая часть территории поселения используется для проживания и лишь северная часть поселения в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур, коллективное садоводство), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.

Населённые пункты

п.Хомутово

Административным центром городского поселения Хомутово является п.Хомутово, расположенный в южной части поселения. Население поселка составляет 4640 чел., том числе трудоспособного 2127 человек; площадь – 464 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную, вытянутую с запада на восток структуру. Общепоселковая общественная зона сформировалась в виде одного единого центра по площади Ленина. Кроме того, отдельными участками общественных зданий на территории поселка расположены: детский сад, школа, несколько магазинов, стадион. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами и малоэтажной (2-3 этаж.) жилой застройкой.

Малоэтажная жилая застройка размещается в виде отдельных массивов по ул.Комсомольская, пер.Заводской, ул.Советская, пер.Дорожный, ул.Победы, ул.Мира.

Производственная зона сложилась в северной, северо-восточной  части населенного пункта.

Въезд в поселок осуществляется с западной  стороны.

В отдельных частях населённого пункта имеются свободные от застройки земли с/х использования – эта территория предлагается для развития селитебной территории п.Хомутово.

Благоустройство территории недостаточно развито: все улицы требуют ремонта или   асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение осуществляется от 6 артскважин. Качество воды удовлетворительное.

Застройка поселка практически не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта и реконструкции.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ, расположенной в западной части поселка и 22 ТП.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, обеспечивается АГРС и 17-ю ШРП.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными и от индивидуальных АОГВ.

Население и демографический потенциал

Демография

| Показатели | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г | на 01.01.2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 4913 | 4875 | 4838 | 4722 | 4640 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 835 | 810 | 790 | 810 | 821 |
| Население в трудоспособном возрасте | 2909 | 2890 | 2850 | 2841 | 2127 |
| Старше трудоспособного | 1169 | 1175 | 1198 | 1071 | 1692 |
| Число родившихся | 46 | 49 | 62 | 73 | 76 |
| Число умерших | 94 | 85 | 85 | 95 | 98 |
| Естественный прирост | -48 | -36 | -23 | -22 | -22 |

Трудовые ресурсы городского поселения Хомутово

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы | 2127 | 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 101 | 4,7 |
| 2 | Производственные объекты | 76 | 3,6 |
| 3 | Лесное хозяйство | 2 | 0,1 |
| 4 | Предприятия торговли | 223 | 10,5 |
| 5 | Здравоохранение | 220 | 10,3 |
| 6 | Образование | 237 | 11,1 |
| 7 | Культурно-бытовое обслуживание | 49 | 2,3 |
| 8 | Административные учреждения | 9 | 0,5 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 917 | 43,1 |
| II | Работающие в других регионах | 289 | 13,6 |
| III | Имеющие статус безработного | 40 | 1,9 |
| IV | Не занятые трудовой деятельностью | 457 | 21,5 |
| V | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 276 | 13,0 |
| VI | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 148 | 6,9 |

Выводы

1. В городском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения городского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития городского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Промышленность

Общая характеристика современного уровня развития производственных предприятий

На территории городского поселения Хомутово сконцентрированы основные промышленные предприятия Новодеревеньковского района, который в свою очередь  отличается невысоким промышленным потенциалом и инвестиционной активностью.

На территории поселения функционируют промышленные предприятия по производству  пищевых продуктов:

- ОПО «Союз Орловщины»,  занимается хлебопечением (более 15 наименований хлебобулочных изделий, производит пельмени, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки;

- Действует пекарня ООО «Юность», которая также производит хлеб для нужд населения района.

- ООО «Мясновъ» занимается производством мясных и колбасных изделий, деликатесов (более 15 наименований);

- ПУ Хомутовский элеватор ОАО «Хлебная база №36».

Иные промышленные предприятия

- Маслозавод недействующий;

- Асфальтобетонный завод;

- Деревообрабатывающий завод.

С февраля 2010 года функционирует новое рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Юго-Восточная компания». В настоящее время предприятие  занимается оптовой торговлей, но на перспективу предприятие открывает новый вид экономической деятельности- Д.

Всего занято на промышленных предприятиях 200 человек.

Характерной особенностью промышленных предприятий поселения является ориентированность на использование местной сырьевой базы.

Промышленность поселения, как и российская промышленность в целом, в настоящее время находится под воздействием глубочайшего экономического кризиса 2008 года.

Производство важнейших видов промышленной продукции

в натуральном выражении

тонн

| Нименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 972 | 989 | 938 | 835 |
| Колбасные изделия | 8 | 2 | - | - |
| Цельномолочная продукция ( в пересчете на молоко) | - | - | - | - |
| Мука | 13806 | 4328 | - | - |
| Кондитерские изделия | - | 3 | 2 | 2 |
| Консервы, тыс.усл.банок | 1,8 | - | - | - |
| Безалкогольные напитки, тыс.дкл. | 10 | 7,6 | 7,9 | 9,7 |
| Пиломатериалы, тыс.куб.метров | 0,01 | 0.05 | - | - |
| Смеси асфальтобетонные дорожные | - | 58 | 1844 | 123 |
| Теплоэнергия, тыс.Гкал. | 2,9 | - | - | - |

Развитие в поселении отрасли промышленного производства  характеризуется следующими показателями:

| Наименование | Един. Изм. | 2009г. отчет | 2010г. оценка | 2011 прогноз | 2012 прогноз | 2013 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс. руб. | 28935,1 | 31420,5 | 35325,4 | 39743,0 | 44861,7 |

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млн. руб. | 24,093 | 27,120 | 28935,1 | 31420,5 |
| Индекс промышленного производства, % | 31,8 | 79,1 | 88,3 | 91,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения, руб. | 1881 | 2120 | 2285 | 2494 |

За 2009 г. промышленными предприятиями отгружено продукции на 31,3 млн. руб., что выше уровня 2008г. на 8,7% в действующих ценах. Индекс промышленного производства составил 88%.

В районе перерабатывается мясо, выпекается хлеб, производятся колбасы, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки и др.

С февраля месяца 2009 г в районе функционирует рыбоперерабатывающее предприятие  ООО «Юго-Восточная компания». В настоящее время создано 35 новых рабочих мест. До конца года планируется  создание дополнительно 15 новых рабочих мест.

Ожидаемый объем производства рыбной продукции 200 тонн в год. Среднемесячная зарплата работников составляет 15  тыс. руб.

Таким образом, с учетом работы ООО «Юго-Восточная компания» объем отгруженных товаров промышленного производства увеличится  в 2010г. до 67,2 млн. руб., индекс промышленного производства увеличится до 102%.

Характерной особенностью промышленных предприятий поселения является ориентированность на использование местной сырьевой базы.

Важным отличием  промышленности поселения на современном этапе является относительно невысокий уровень загрузки производственных мощностей. Одной из причин низкого уровня использования основных фондов является значительный моральный и физический износ машин и оборудования, не позволяющий выпускать конкурентоспособную продукцию , другой - определенная смена сельскохозяйственной специализации района, негативно воздействующая на ресурсную базу пищевой промышленности.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить рост производства за  счет совершенствования  технической базы  предприятий, внедрения низкозатратных и конкурентоспособных технологий, применения современных видов фасовки и упаковки продукции, расширения видов услуг, способствующих продвижению товаров на рынок.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Анализ показателей промышленности в п.Хомутово дает основание предположить, что промышленное производство в районе развивается поступательными темпами. Организации района наращивают объемы производства, увеличивают рынки сбыта продукции, вкладывают инвестиции в развитие собственных производств. Но, вместе с тем  потенциал развития промышленного производства в районе еще не раскрыт. Потенциал развития промышленного производства может быть направлен в сферу производства строительных материалов, добычу полезных ископаемых.

Важным отличием  промышленности поселения на современном этапе является относительно невысокий уровень загрузки производственных мощностей. Одной из причин низкого уровня использования основных фондов является значительный моральный и физический износ машин и оборудования, не позволяющий выпускать конкурентоспособную продукцию, другой — определенная смена сельскохозяйственной специализации района, негативно воздействующая на ресурсную базу пищевой промышленности.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить рост производства за  счет совершенствования  технической базы  предприятий, внедрения низкозатратных и конкурентоспособных технологий, применения современных видов фасовки и упаковки продукции, расширения видов услуг, способствующих продвижению товаров на рынок.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Сельское хозяйство

Большая часть территории поселения используется для проживания и лишь северная часть поселения в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур, коллективное садоводство).

По агроклиматическому районированию городское поселение Хомутово относится  ко II агроклиматическому району. Большая часть территории поселения используется для проживания и лишь северная часть поселения в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур, коллективное садоводство). На территории городского поселения 690 га земель сельскохозяйственного назначения, из них:

- земли, находящиеся в ведении поселковой администрации, площадью 104 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 103 га, из них пашни 103 га;

- садоводческое товарищество «Вишенка» площадью 24 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 24 га, из них пашни 24 га;

- садоводческое товарищество «Яблонька» площадью 11 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 11 га, из них пашни 11 га;

- коллективные огороды 75 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 75 га, из них пашни 75 га;

- крестьянские хозяйства 100 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 100 га, из них пашни 100 га;

- Полигон «Профессиональный технический лицей» площадью 3,0 га;

- СПК «Хомутовский» 311 га в том числе сельскохозяйственных угодий 311 га, из них пашни 248 га;

Городское поселение Хомутово расположено в зоне относительно рискованного земледелия. Природно-климатические условия в поселении благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, и  результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства поселение относится к юго-восточной зоне. В этой зоне климат наиболее засушливый. По сравнению с другими зонами период вегетации здесь более продолжительный.

В целом, природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, кормовые культуры.

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. В восточной части поселка размещается территория складов ЗАО «Агронова» на площади 5,2 га и гаражи для хранения техники на площади 1,5 га;

3. В западной части поселка размещается хозяйственная территория ОПО «Союз Орловщины» на площади 5,3 га.

Объекты расположены на территории поселка и не оказывает негативного влияния на селитебную территорию поселка.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается только население п.Хомутово:

КРС 40 голов, в том числе коров 15 голов;

Свиньи 310 голов;

Овцы 40 голов

Козы 35 голов

Птицы 3800 голов

Лошади 3 головы

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству городского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Основными причинами спада производства  в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Выводы

Городское поселение Хомутово имеет благоприятные условия для развития градостроительной деятельности, промышленности и сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства в поселении небольшой. На самом деле, потенциальные  возможности поселения позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Важно отметить, что промышленность представлена очень слабо. Ее дальнейшее развитие  зависит от  совершенствования законодательной базы и проведения реформ, которые  дали бы возможность и стимулировали проведение реконструкции самими предприятиями за счет собственных и заемных средств, а так же привели бы к притоку частных инвестиций.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть населения выезжает на работу в другие региона, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории городского поселения Хомутово осуществляются железнодорожным и  автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

Центральную часть поселения пересекает однопутная Московская железная дорога Орловско-Курское отделение, направления Орел-Елец.  Ее протяженность на территории поселения составляет 3,5 км. В п.Хомутово размещается железнодорожный вокзал.

Через железную дорогу по территории п.Хомутово имеются два железнодорожных переезда: на автодороге Хомутово-Александровка и на подъездной автодороге к п.Хомутово от автодороги «Орел-Ефремов».

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру городского поселения Хомутово входят автомобильные дороги, соединяющие поселение  с областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (регионального значения), автодороги муниципального значения.

По территории городского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения.

Перечень основных региональных автодорог

в Новодеревеньковском районе

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория дорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. с твердым покрытием |  |  |
| 1 | а/д Залегощь–Верховье –Хомутово -Красная Заря | 3,5 | 3,5 | 4 | асфальто-бетонное |
| 2 | а/д Хомутово-Александровка | 3,0 | 3,0 | 4 | асфальто-бетонное |
|  | Итого | 6,5 | 6,5 |  |  |

Перечень прочих региональных автодорог

в городском поселении Хомутово

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техничес кая катего рия дорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. с твердым покрытием |  |  |
| 1. | Объездная автодорога п.Хомутово | 3,5 | 3,5 | 5 | асфальто-бетонное |
| 2 | а/д п.Хомутово-Новая Заря | 0,4 | 0,4 | 5 | асфальто-бетонное |
| 3 | а/д п.Хомутово- Никольское | 0,7 | 0,7 | 5 | асфальто-бетонное |
| 4 | подъезд к п.Хомутово от автодороги Орел-Ефремов | 1,3 | 1,3 | 5 | асфальто-бетонное |
|  | Итого | 5,9 | 5,9 |  |  |

Все автодороги  проходимы в любое время года. Городское поселение Хомутово, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и поселения необходимыми ресурсами.

Искусственные сооружения

На территории  городского поселения отсутствуют  искусственные сооружения- мосты.

Выводы

Поселение имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети и дорожные искусственные сооружения требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Инженерная инфраструктура

Территория поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обслуживаемых населенный пункт и промышленные зоны городского поселения Хомутово.

Трубопроводный транспорт

На территории  городского поселения Хомутово проходит магистральный газопровод – отвод к АГРС «Хомутово» давлением 70 кгс/см² и протяженностью 0,1 км от газопровода-отвода Верховье-Красная Заря.

Газоснабжение  п.Хомутово

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, занимается ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ». Подача газа потребителям  в городском поселении осуществляется через 17 ШРП.

| № п/п | Месторасположение газораспределительных пунктов |
| --- | --- |
|  | ШРП |
| п.Хомутово |
| 1 | Церковь |
| 2 | (3 ШРП) территория центральной районной больницы |
| 3 | ул.Заводская малоэтажные жилые дома |
| 4 | Хлебозавод ( 2 ШРП) |
| 5 | Хомутовский хлебоприемный пункт Элеватор (5 ШРП) |
| 6 | северо-восточная часть улиц: Ольховая, Восточная, Славянская (3 ШРП) |
| 7 | Восточнее ул.70 лет Октября (восточная часть поселка) |
| 8 | (восточная часть поселка) северо-восточнее газовой службы |

Газоснабжение п.Хомутово осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением  12, 6, 3 кга/см² поступает на ШРП, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Выводы

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

- довести уровень газификации поселения до 95%;

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения п.Хомутово являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Протяженность водопроводной сети на территории п.Хомутово – 49,3 км. Основные источники водоснабжения – это 6 артезианских скважин. Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Наименование поселений | Водопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | протяженность водопроводных сетей, м | нуждаются в ремонте,м | отремонтировано,м |
| 1 | городское поселение Хомутово | 49261 | 8635 | 565 |

Сведения о водозаборных сооружениях

| №п/п | Месторасположение скважины | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Хомутово, ул.Комсомольская | 120 |
| 2 | п.Хомутово, ул.Пушкина | 102 |
| 3 | п.Хомутово, ул.Новая | 109 |
| 4 | п.Хомутово, ул.Тургенева | 95 |
| 5 | п.Хомутово, ул.Комсомольская СХТ | 95 |
| 6 | Территория районной больницы | нет данных |
| 7 | Железнодорожный вокзал | нет данных |
| 8 | ул.Октябрьская | нет данных |
| 9 | территория ОПО «Союз Орловщина» | нет данных |
| 10 | разгрузочная территория в северо-восточной части п.Хомутоо | нет данных |

Расчет нормативного водопотребления по поселению

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды | Производственные нужды (5 % от п. 1) | Неучтенные расходы (5% от п.1 и п. 2) | Всего по поселку |
| 1 | п.Хомутово | м3/сут. | 742 | 37 | 39 | 818 |

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах. Около 30 % скважин заброшены из-за ликвидации животноводческих ферм.

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

На территории городского поселения Хомутово очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на очистные сооружения. Канализационная сеть обслуживает только малоэтажные жилые дома и общественные здания п.Хомутово. Индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями.

Очистные сооружения, расположенные в западной части п.Хомутово, обслуживают малоэтажные дома по ул.Первомайская. Протяженность канализационных сетей составляет 0,4 км.

Очистные сооружения, расположенные в юго-западной части п.Хомутово, обслуживают больницу, малоэтажные дома по пер.Заводскому. Протяженность канализационных сетей составляет 1,3 км.

Очистные сооружения, расположенные в южной части п.Хомутово, обслуживают малоэтажные дома по ул.Мира и общеобразовательную школу. Протяженность канализационных сетей составляет 1,8 км.

Для обслуживания  малоэтажных домов по ул.Комсомольская и детского сада. предусматривается строительство локальных очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 1,1 км.

Выводы

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное.

Канализационные сети  и очистные сооружения, в основном, находятся в ветхом состоянии, поэтому  необходима полная замена канализационных сетей, а также важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.

В связи с отсутствием на территории городского поселения централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом намечается организация системы водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой.

К системам канализации предъявляется ряд особых требований: технологические схемы должны быть надежными, обеспечивающими водоотведение и стабильное высокое качество очищенного стока в условиях резких колебаний расхода и концентрации; степень очистки должна быть высокой, так как очищенные стоки часто отводятся в небольшие водоемы, реки; сооружения должны быть просты в эксплуатации. Целесообразно применение установок заводского изготовления.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

С целью сокращения сброса в водоемы района  неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство локальных очистных сооружений в п.Хомутово

- реконструкцию существующих очистных сооружений

Электроснабжение

Электроснабжение п.Хомутово осуществляется через электроподстанцию 35/10кВ «Хомутово», расположенную в западной части поселка и 22 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи:

- ВЛ 110 кВ «Верховье II – Красная Заря» протяженностью 3,4 км,

- ВЛ 35 кВ «Верховье II - Хомутово»  протяженностью 0,4 км,

- ВЛ 35 кВ «Хомутово- Красная Заря»  протяженностью 5,3 км,

- ряд 10 кВ протяженностью 27 км.

Процент износа линий электропередачи  60%.

Система электроснабжения городского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  городского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По необходимости проводить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Связь

Связь - часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории п.Хомутово обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Центртелеком», структурное подразделение ЛТУ п.Хомутово.

На территории п.Хомутово действует одна АТС. Общая монтированная емкость АТС составляет 2000 номеров.

Количество телефонов, приходящихся на 1000 жителей в поселении, составляет 430.

На территории городского поселения Хомутово установлены вышка сотовой связи: п.Хомутово ОАО «Билайн площадью 400 м².

В п.Хомутово только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Выводы

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Теплоснабжение

Обеспечение теплом п.Хомутово осуществляется от районных и ведомственных локальных котельных.

На территории п.Хомутово действует  4 котельные.

Информация о муниципальных котельных, находящихся на территории

п.Хомутово

| № п/п | Место расположения котельной установки | Наименование источников тепла | Вид топлива (основной) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п.Хомутово, районная администрация | котельная | газ |
| 2 | п.Хомутово, средняя общеобразовательная школа | котельная | газ |
| 3 | п.Хомутово центральная районная больница | котельная | газ |
| 4 | п.Хомутово Детский сад | котельная | газ |

Основными проблемами в системе теплоснабжения поселения является значительный физический и моральный износ теплоисточников, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

В административных зданиях, в зданиях по социальному обслуживанию населения имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития городского поселения Хомутово:

- в  отношении территориального развития как административного центра – п.Хомутово,

- в части развития жилых зон;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Городское поселение Хомутово имеет благоприятные условия для производственного развития. производственных сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.

Дальнейшее развитие промышленного и сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного промышленного и аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

На перспективу в городском поселении Хомутово наметилась тенденция увеличения площадей для размещения промышленных объектов. Дальнейшее развитие промышленного  производства городского поселения Хомутово будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчет-

ный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Хомутовское городское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,63 |
| Миграция | +1,32 | +0,78 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (10 лет) | 1,116 | 1,016 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,245 | 1,003 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 4640 = 5178 (чел.) ( 5180(чел.)

Расчетный срок: 4640  = 5779 (чел.) ( 5780 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 4640 = 4717(чел.) ( 4710(чел.).

Расчетный срок: 4640   = 4653(чел.) ( 4650 (чел.).

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 12% и составит 5180 человек за счет механического прироста. При этом численность населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 24 % и 5780 человек.

По негативному варианту численность населения в городском поселении Хомутово в период I очереди увеличится на 1,5 % и составит 4,7 тыс. человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 0,2 % и составит 4,6 тыс. человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных  и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

Жилой фонд

| Наименование населенных пунктов | Численность населения | Муниципальный жилой фонд всего | Индивидуальный жилой фонд всего | Средняя обеспеченность м²/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов 2-3 этажные | м² общей площади | кол-во домов | м² общей площади |  |
| п.Хомутово | 4640 | 50 | 36000 | 898 | 66080 | 22,0 |

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Решением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов №9/9 от 22 марта 2007 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из земель, государственная собственность на которые не разграничена и земель, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Хомутово:

для ведения личного подсобного хозяйства:

а) приусадебного участка в черте населенных пунктов

-минимальные - 0,10 га.

-максимальные - 0,5 га.

а) вне черты населенных пунктов

-минимальные - 0,10 га.

-максимальные – 1,0 га.

для индивидуального жилищного строительства в п.Хомутово:

-минимальные - 0,06 га.

-максимальные - 0,15 га.

для ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства:

-минимальные - 0,1 га.

-максимальные - 0,25 га.

Объекты муниципальной собственности района, расположенные на территории городского поселения Хомутово

|  | Наименование объекта недвижимости | Место нахождение | Год ввода в эксплуа тацию | Пло щадь, кв.м. | Основание внесения в реестр | Наличие св-ва о регистрации права соб-ти | Св-во о рег.права собств. на землю, кадастровый №, площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации | п.Хомутово, пл.Ленина, д.1 | 1953 | 817,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57АА №316066 от 01.08.2005 | 57 АА №567759, 57:20:0010302:0161, 4511 кв.м. |
| 2 | Помещение бывшего райисполкома в административном здании (помещение отдела образования), (Дом правосудия передается в Федеральную собственность) | п.Хомутово, пл. Ленина, д.2 | 1949 | 327,0 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57АА №316067 от 01.08.2005 | 57 АА №489117, 57:20:0010304:0001, 1202 кв.м. |
| 3 | Административное здание архивного отдела | п.Хомутово, ул.Набережная д.1 | 1948 | 180,9 | Договор купли-продажи №1от 31.12.2004г | 57 АА № 232754 от 31.12.2004 | 57 АА №489122, 57:20:0010302:0154, 543 кв.м. |
| 4 | Здание административное отдела с/х | п.Хомутово, ул.Комсомольская, д.3 | 1964 | 401,4 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА №299105 от 25.05.2205 | 57 АА 489027, 57:20:0010304:0003, 540 кв.м. |
| 5 | Здание гаража №1 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1981 | 31,1 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342713 от 20.12.2005 |  |
| 6 | Здание гаража №2 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1981 | 31,1 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342714 от 20.12.2005 |  |
| 7 | Здание гаража №3 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1981 | 32,8 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342715 от 20.12.2005 |  |
| 8 | Здание гаража №4 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1981 | 32,8 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342716 от 20.12.2005 |  |
| 9 | Здание гаража №5 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1981 | 32,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342717 от 20.12.2005 |  |
| 10 | Здание гаража №7 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1984 | 33,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342718 от 20.12.2005 |  |
| 11 | Здание гаража №9 | п.Хомутово, пл.Ленина | 1984 | 35,0 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342720 от 20.12.2005 |  |
| 12 | Здание школы искусств | п.Хомутово, пер.Школьный, д.2 | 1953 | 232,4 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 299465 от 11.07.2005 | 57 АА №481235, 57:20:0010304:0011, 1249 кв.м. |
| 13 | Административное здание МУП «Водоканал», | п.Хомутово, ул.Комсомольская, д.3а |  | 80,2 | Договор купли-продажи от 18.04.2006г | 57 АА №370393 от 18.04.2006 |  |
| 14 | Здание гаража | п.Хомутово, ул.Строительная, д.14 |  | 173,7 | Договор купли-продажи от 23.04.2004 | 57 АА №220373 от 19.09.2004 | 57 АА 489123, 57:20:0010105:0003, 8400 кв.м. |
| 15 | Административное здание МУП «Жилсервис» | п.Хомутово, ул.Первомайская, д.7 |  | 72,5 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА №150661 от 27.02.2004 | 57 АА № 871824, 57:20:0010211:11, 6127 кв.м. |
| 16 | Здание -гаражи МУП «Жилсервис» | п.Хомутово, ул.Первомайская, д.5 | 1959 | 110,5 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342589 от 16.12.2005 |  |
| 17 | Здание гаражи МУП «Жилсервис» | п.Хомутово, ул.Первомайская, д.5а | 1991 | 192,5 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 1.11.2000г. | 57 АА 342597 от 16.12.2005 |  |
| 18 | Здание мастерской | п.Хомутово, ул.Первомайская д.5 | 1965 | 65,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342591от 16.12.2005 |  |
| 19 | Административное здание МУП «Бытовик» | П.Хомутово, Ул.Кооперативная, д.17 |  | 534,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 1.11.2000г | 57 АА 143802 от 26.08.2003 | 57 АА 488737, 57:20:0010302:0045, 3690 кв.м. |
| 20 | Административное здание МУП «Аптека №30» | П.Хомутово, Пер.Кооперативный, д.3 | 1981 | 536,8 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 1.11.2000г | 57 АА 342610 от 16.12.2005 | 57 АА 488903 57:20:0010302:0016, 1590 кв.м. |

| 21 | Сооружение площадка асфальтированная | п.Хомутово, ул.Кооперативная, д.14 | 1989 | 4783 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342581 от 16.12.2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Торговый зал | п.Хомутово, ул.Кооперативная, д.14 |  | 487,9 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 085836 от 20.06.2002 |  |
| 23 | Подсобное помещение | п.Хомутово, ул.Кооперативная, д.14 |  | 14,4 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 085837 от 20.06.2002 |  |
| 24 | Торговый зал | п.Хомутово, ул.Кооперативная, д.14 |  | 123,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 085835 от 20.06.2002 |  |
| 25 | Сооружение автобусная остановка-киоск | п.Хомутово, ул.Кооперативная, д.30 |  | 12,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 040680 от 28.10.2001 | 57 АА 871823, 57:20:0010201:48, 38 кв.м. |
| 26 | Здание школы | п.Хомутово, ул.Победы, д.1а | 1991 | 7449,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342601 от 16.12.2005 | 57 АА 488521 57:20:0010305:0045, 34762 кв.м. |
| 27 | Здание котельной школы | п.Хомутово, ул.Победы, д.1 | 2004 | 30,0 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342598 16.12.2005 | 57 АА 488522, 57:20:0010305:0045:002, 400 кв.м. |
| 28 | Здание детского сада №1 | П.Хомутово, ул. Первомайская, д.3 |  | 0,2 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 194842 08.06.2004 | 57 АА №488736, 57:20:0010211:0010, 11650 кв.м. |
| 29 | Здание дома детского творчества | п.Хомутово, ул.Советская, д.8 | 1979 | 144,2 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 330790 16.11.2005 | 57 АА №505894, 57:20:0010104:0008, 485 кв.м. |
| 30 | Здание детской спортивной школы | п.Хомутово, ул.К омсомольская, д.46 | 1983 | 83,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342605 16.12.2005 | 57 АА №488721, 57:20:0010213:0009, 83053 кв.м. |
| 31 | Сооружение баскетбольная площадка | п.Хомутово | 1980 | 367,2 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342583 от 16.12.2005 |  |
| 32 | Сооружение волейбольная площадка | п.Хомутово | 1980 | 268,1 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342584 от 16.12.2005 |  |
| 33 | Здание складского помещения | п.Хомутово | 2000 | 19,3 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342592 от 16.12.2005 |  |
| 34 | Сооружение корт хоккейный | п.Хомутово | 2000 | 1897,3 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342579 16.12.2005 |  |
| 35 | Сооружение бассейн | п.Хомутово | 2000 | 249 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342582 От 16.12.2005 |  |
| 36 | Здание раздевалки | п.Хомутово | 1984 | 54,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 1.11.2000г. | 57 АА 342593 16.12.2005 |  |
| 37 | Трибуна на стадионе | п.Хомутово | 1985 | 142,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342596 16.12.2005 |  |
| 38 | Здание библиотеки | п.Хомутово, пер.Школьный, д.3 | 1966 | 140,0 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342612 от 16.12.2005 | 57 АА 623406, 57:20:0010304:10, 516 кв.м. |
| 39 | Здание библиотеки | п.Хомутово, ул. Комсомольская, д.16 | 2002 | 140,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 370067 от 06.03.2006 | 57 АА 623405, 57:20:0010211:67, 1707 кв.м. |
| 40 | Административное здание | п.Хомутово, ул. Комсомольская, д.16 а | 1987 | 132,7 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 232714 от 31.12.2004 |  |
| 41 | Здание пищеблок | П.Хомутово, ул.Заводская, 57 | 1984 | 133,4 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342594 от 16.12.2005 | 57 АА №567613, 57:20:0010212:0003, 54864 кв.м. |
| 42 | Здание прачечной | П.Хомутово, ул.Заводская, 57 | 1982 | 1045,8 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342603 от 16.12.2005 |  |
| 43 | Здание морга | П.Хомутово, ул.Заводская, д.57 | 1984 | 194,0 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342604 от 16.12.2005 |  |
| 44 | Здание инфекционного отделения | П.Хомутово, ул.Заводская, д.57 | 1984 | 1032,6 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 1.11.2000г. | 57 АА 342602 от 16.12.2005 |  |
| 45 | Здание больницы | П.Хомутово, ул.Заводская, 57 | 1984 | 7014,5 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342595 от 16.12.2005 |  |
| 46 | Здание овощехранилища | П.Хомутово, ул.Заводская, д.57 | 1984 | 433,8 | Постановление Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов № 2015 от 01.11.2000г. | 57 АА 342588 от 16.12.2005 |  |
| 47 | Здание склада | п.Хомутово, ул.Октябрьская, д.46 | 1964 | 163,2 | Акт приема-передачи от 10.12.2001г | 57 АА 073904 от 03.04.2002 |  |
| 48 | Здание склада | п.Хомутово, ул.Октябрьская, д.46 | 1961 |  | Протокол результатов публичных торгов 3 29.11.2001 | - |  |
| 49 | Здание гаража | п.Хомутово, ул.Октябрьская, д.46 | 1961 |  | Протокол результатов публичных торгов №3 от 29.11.2001 | - |  |
| 50 | Здание деревообработки | п.Хомутово, ул.Октябрьская, д.46 | 1961 |  | Протокол результатов публичных торгов №3 от 29.11.2001 | - |  |
| 51 | Здание пилорамы | п.Хомутово, ул.Октябрьская, д.46 | 1971 |  | Протокол результатов публичных торгов №3 от 29.11.2001 | - |  |
| 52 | Подстанция | п.Хомутово, ул.Октябрьская, д.46 | 1974 |  | Постановление Главы администрации Новодеревеньковского района №60-а от 18.04.2003 | - |  |
| 53 | Подстанция | п.Хомутово, ул.Новая, д.1 | 1974 |  | Акт о приеме- передачи №1 от 04.02.2010 | - |  |
| 54 | Незавершенное строительство | п.Хомутово, ул.Строительная , д.15 | 1991 |  | Постановление №354 от 18.07.2000 | - |  |

Характеристика социальной структуры городского поселения Хомутово

Зона общественно – деловой застройки

Образование

Образование городского поселения  Хомутово сегодня – это:

- 1 МОУ Хомутовская средняя общеобразовательная школа;

- МОУ дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа;

- МОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества;

Дошкольное образование сегодня – это МДОУ Хомутовский детский сад.

Здравоохранение

Здравоохранение городского поселения Хомутово представлено центральной районной больницей на 65 коек, поликлиникой на 500 посещений в смену.

В поселке работают 2 аптеки.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения городского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории городского поселения Хомутово является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В 2010 году на территории Хомутово городского поселения свою деятельность осуществляло один районный Дом культуры в п.Хомутово, в котором размещен краеведческий музей и библиотека. Кроме того, на ул.Комсомольская размещается детская библиотека.

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории городского поселения Хомутово сравнительно невысок: это спортивный зал при общеобразовательной школе, детская спортивная школа, два стадиона в п.Хомутово, один из которых расположен по ул.7 ноября и в рекреационной зоне в южной части поселка.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли достаточно высок, это 30 предприятий торговли в п.Хомутово общей площадью 2017 м².

Предприятие МУП «Бытовик» обслуживает население по пошиву одежды.

В центральной части поселка размещается гостиница на 25 мест.

Зона общественного питания

На территории п.Хомутово  размещено одно кафе на 40 мест на ул. Комсомольская.

Зоны финансовых объектов

На территории поселения размещены  филиал «Почта России» в п.Хомутово, филиал Сбербанка России, Россельхозбанк.

Население поселения практически обеспечено основными объектами социально – бытовой инфраструктуры.

Зоны специального назначения

Кладбища

На территории городского поселения Хомутово  в северной части п.Хомутово размещено  кладбище площадью 4,2 га. Площадь кладбища недостаточная для поселка, необходимо предусмотреть расширение кладбища.

ТБО

На территории поселения  в восточной части п.Хомутово размещен участок для временного хранения твердых бытовых отходов. Заключен договор на вывоз па полигон, расположенный в г. Ливны Орловской области.

Скотомогильники

Скотомогильники на территории городского поселения Хомутово  отсутствуют. Скотомогильник, размещенный в п.Новая Заря (первое захоронение 1954 год), огорожен, обвалован. Однако,он не соответствует санитарно-техническим  условиям: оказывает негативное воздействие на  существующую и проектируемую застройку п.Хомутово (расстояние до жилой застройки составляет 700-800м). площадь которого составляет 150 м².

# Генеральным планом предусмотреть консервацию скотомогильника.

Зона рекреационного назначения

Городское поселение Хомутово характеризуются относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик, отнесена к территориям, благоприятным для организации рекреационной деятельности. Места сезонного отдыха населения размещены вдоль прудов: в юго-восточной части поселка, восточнее прудов по ул.Набережная и ул.Запрудная. Однако, места сезонного отдыха населения (пляжи) носят стихийный характер.

Парки и зеленая зона населенных пунктов поселка

1. Сквер в центральной части поселка , на площади Ленина площадью 0,3 га

2. Зеленая зона по ул.Набережная, площадь 1,3 га;

3. Зеленая зона в южной части поселка, площадь 8,7 га;

4. Зеленая зона в западной части поселка, площадь 6,5 га;

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса района и поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

2.5. Историко-культурный потенциал.

Список объектов культурного наследия городского  поселения Хомутово

| №п/п | Наименование памятника | Дати ровка | Пло щадь застройки м² | №, дата Постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская Могила советских воинов. Сооружение мемориал п. Хомутово | 1943 г. | 949,40 | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87.г. |
| 2 | Воинское захоронение советского воина И.П. Леонова (п. Хомутово кладбище) | 1988 г. |  | Постановление Облсовета №11/137 от 19.03. 99 |
| 3 | Памятник В.И.Ленину п.Хомутово площадь Ленина |  |  |  |
| 4 | Храм Святого Георгия Победоносца п.Хомутово |  |  |  |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории и архитектуры не установлена.

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Хомутово городского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории городского поселения Хомутово, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

- зоны рекреационного использования;

- территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

3. Функциональное зонирование территории

Выполненное зонирование территории городского поселения Хомутово является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана городского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с застройкой малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- общественные, включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны;

- производственные, включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий;

- рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны транспортной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зона объектов специального назначения - кладбищ, свалки ТБО;

- зона объектов культурного наследия, включающая памятники истории.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;

- зона водных объектов.

На основании комплексной  оценки территории городского поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

4. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в городском поселении Хомутово, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены производственные предприятия III - V класса вредности с СЗЗ 50 - 300м, но они не  представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды городского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – свалки, кладбища, производственные объекты, склады горюче-смазочных материалов;

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – автомобильные дороги, трубопроводный транспорт (магистральные газопроводы)

Загрязнение воды и почвы

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть обслуживает только административные здания и многоэтажные дома поселка. Другие  объекты производственной и жилой зоны пользуются автономными выгребными емкостями.

Состояние ТБО

В районе большой проблемой связанной с охраной почв, является загрязнение почв бытовыми отходами. В Новодеревеньковском районе практически нет ни одной площадки для компостирования твердых бытовых отходов. Районная свалка, расположенная в восточной части п.Хомутово является временной площадкой для сбора твердых бытовых отходов. Сбором, сортировкой и перевозкой на полигон в г.Ливны твердых бытовых отходов на территории поселения и  района занимается МУП «Жилсервис».

Состояние скотомогильников

Скотомогильники на территории городского поселения Хомутово  отсутствуют. Скотомогильник, размещенный в п.Новая Заря Первое захоронение 1954 год. Огорожена, обвалована. Не соответствует санитарно-техническим  условиям: оказывает негативное воздействие на  существующую и проектируемую застройку п.Хомутово (расстояние до жилой застройки составляет 700-800 м

Состояние кладбищ

На территории городского поселения Хомутово  в северной части поселка размещено  кладбище площадью 4,2 га, которое размещено в соответствии с требованиями СаНПиН и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом. Железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорты являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Железнодорожный транспорт

Охранная зона установлена для железной дороги шириной 100 м от оси крайнего железнодорожного пути по обе стороны. Загрязнение вдоль железнодорожного полотна прослеживается на расстоянии 200-300 м по обе стороны. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, склады. Не менее 50% площади охранной зоны должно быть озеленено. Запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий железной дороги, вести рубку леса, нарушать растительный покров и размещать жилую застройку. Недопустимо в этих зонах использование земель  ни  для  каких сельскохозяйственных целей.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для федеральной автодороги II технической категории – 75 м, автомобильных дорог III- IV  категории – 50 м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Трубопроводный транспорт

По территории городского поселения  Хомутово проходит  магистральный газопровод– отвод высокого давления.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

По территории городского поселения проложены распределительные  газопроводы к населенным пунктам поселения

Дополнение к выбросам предприятий в воздух поступает значительная часть загрязняющих веществ от несанкционированных выбросов газа  на газовой компрессорной станции АГРС «Хомутово», расположенной в южной части п.Хомутово.

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение техничесельского уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории городского поселения Хомутово устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

На территории городского поселения Хомутово расположены только водохранилища (пруды).

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне прудов запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 100 м расширяемого кладбища в северной  части п.Хомутово;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона – 100 м элеватора;

- Санитарно – защитная зона – 500 м участка компостирования твердых бытовых отходов;

- Санитарно-защитная зона – 50-100 м производственных объектов IV-V класса вредности;

- Санитарно-защитная зона – 300 м газораспределительной станции магистрального газопровода;

- Санитарно-защитная зона 100 м очистных сооружений ;

- Санитарно-защитная зона 100 м маслозавода;

- Санитарно-защитная зона 500 м проектируемого цементного завода;

- Санитарно-защитная зона 500 м асфальтового завода;

- Санитарно-защитная зона 50 м рыбоперерабатывающего предприятия.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 110 кВ – 20 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 6-10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Новодеревеньковском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории городского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Особо охраняемые природные территории

На территории городского поселения Хомутово отсутствуют особо охраняемые природные территории.

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера

Основные факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.

На рисунке проведена схема основных природных опасностей, проявление которых возможно на территории городского поселения Хомутово.

Опасные геологические процессы

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории городского поселения Хомутово развитие чрезвычайной ситуации являются:

Эрозия оврагов

Степень опасности овражной эрозии на территории поселения – умеренно опасная.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории городского поселения Хомутово наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, град, ураган, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары

На территории поселения лесные массивы отсутствуют, но юго-восточнее п.Хомутово лесные массивы подходят вплотную, поэтому существует большая опасность распространения пожара на п.Хомутово.

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары.

Низовые пожары в среднем составляют 97-98 % всех зарегистрированных случаев лесных пожаров, а охваченная ими площадь – около 87-89 % от общей площади территорий, пострадавших от пожаров. Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная температура на кромке пожара достигает 900° С.

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в поселении занимают  незначительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Большую опасность в распространении инфекций представляет скотомогильник, размещенный в п.Новая Заря. Первое захоронение 1954 год. Не соответствует санитарно-техническим  условиям: оказывает негативное воздействие на  существующую и проектируемую застройку п.Хомутово (расстояние до жилой застройки составляет 700-800 м при санитарно-защитной зоне 1000 м).

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Хомутово следующие:

Транспортные аварии, в том числе:

- Аварии на железной дороге при перевозке горюче-смазочных материалов и химически  опасных грузов;

-Аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов и химически

опасных грузов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных

и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах.

Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1. Железная дорога (возможное химическое заражение населенного пункта )

При аварии во время  транспортировки АХОВ химическое заражение произойдет всего районного центра.

Взрыво - пожароопасные  объекты

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия газовой, нефтеперерабатывающей, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

1.Железная дорога - перевозка взрывоопасных грузов;

2. Автодорога регионального значения «Залегощь- Верховье-Хомутово-Красная Заря»- перевозка взрывоопасных грузов;

3. ОАО «Орловская хлебная база №36» ПУ «Хомутовский элеватор» 40 тыс.тонн зерна и хлебопродуктов. Класс опасности 4. Взрывопожарное вещество на элеваторе- зерновая пыль, расположение емкости наземное. Объем опасного вещества,  0,012 тыс. тонн.

4. АЗС, расположенная на землях п.Хомутово;

5. АГРС производительностью 38 м³/час, выходное давление 12 кгс/см², расположенное в южной части поселка;

6. Газопровод высокого давления, максимальное давление 70 кгс/см², d = 1412мм;

Чрезвычайные  ситуации на электроэнергетических системах, в результате которых прекращается подача электроэнергии.

1. ПС 35/10 кВ «Хомутово

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Хомутовском поселении  являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах распоряжениями администрации определены маршруты перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

Совершенствование и развитие  улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории городского поселения Хомутово проходит газопровод-отвод к АГРС Хомутово. Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, брак строительно-монтажных работ, а также несовершенство конструкций и узлов, а также может быть подземная коррозия металла, брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ.

Аварии на объектах ЖКХ

Ведущими факторами аварийности в ЖКХ  является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Таким образом, анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по Хомутовскому поселению позволяет сформулировать следующие выводы.

Администрацией муниципального района и поселением, а также организациями принимаются меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводятся мероприятия по снижению риска и смягчению последствий аварий и катастроф в пределах тех финансовых и материально-технических возможностей, которые имеются.

Проблемными остаются вопросы по организации предупреждения и тушения пожаров, обеспечение работающего населения защитными средствами и укрытиями, а также выполнение антитеррористических мероприятий на социально значимых объектах.

Для решения этих вопросов требуются серьезные финансовые вложения, которыми администрация поселения не располагает.

5.1. Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

-обеспечить координацию деятельности администраций поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Новодеревеньковскому муниципальному району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории городского поселения в п.Хомутово размещается пожарная часть ПЧ-39.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в п.Хомутово соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.

Кроме того необходима организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На  объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Борьба с эрозией оврагов

С целью благоустройства овражных территорий провести специальные инженерные мероприятия в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Лесные пожары

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы  автомобильных дорог, линии электропередачи, широкие просеки.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью  отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий городского поселения Хомутово в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие противопожарные мероприятия:

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

ЧАСТЬ II.   6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Планировочное развитие территории поселения

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Жилая зона

Мероприятия на I этап (2011-2020г.) в границах п.Хомутово

Новая застройка предусматривается:

- В  юго- западной  части поселка площадью 3,7 га;

- В юго - восточной части поселка площадью 10,5 га.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.) за пределами п.Хомутово

Новая застройка предусматривается:

- юго-западнее п.Хомутово (на землях сельскохозяйственного назначения)  площадью 21,0 га;

## При этом исключена площадь негативного влияния высоковольтных линий электропередачи 110 кВ шириной 20 метров и 10 кВ -10 м.

Ориентировочно, планируется построить 15000 м2 общей площади жилья, количество участков 150.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.) в границах п.Хомутово

Новая застройка предусматривается :

- в западной  части поселка на 2-х площадках  площадью 9,5 га и 8,0 га.

Ориентировочно, планируется построить 8200 м2 общей площади жилья, количество участков 80.

Общественно-деловая зона

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Строительство торгового комплекса  юго-западнее части п.Хомутово на территории проектируемого жилого строительства за пределами поселка на площади 1,2 га

2. Строительство здания филиала Сбербанка России на площади Ленина на площади 0,1 га

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1. Строительство магазина  в западной части п.Хомутово на территории проектируемого жилого строительства.

Производственная зона

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Планируется строительство СТО в северо-восточной части п.Хомутово на площади 5 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1. Для развития строительной сырьевой базы предусматривается строительство цементного завода в восточной части поселения на землях сельскохозяйственного назначения площадью 61 га.

При этом  предусматривается  перевод земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель «Земли  промышленности» на площади  61 га.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, обеспечивающей связи районного центра с центрами сельских поселений. По необходимости проводить плановый ремонт и  реконструкцию автодорог.

Зона специального назначения

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Проектом предусматривается расширение кладбища в северной части п.Хомутово  на 1,5 га.

Изменение (расширение) границы п.Хомутово

По проекту предусматривается изменение границы п.Хомутово на общей площади

31,9 га в связи с:

1. Планируемым жилым строительством за пределами п.Хомутово (юго-западнее) на

площади 21,0 га;

2. Планируемым строительством  торгового комплекса за пределами п.Хомутово

(юго-западнее) на площади 1,2 га;

3. Включением в границы п.Хомутово зеленой зоны на площади 2,2 га  западнее

п.Хомутово и с/угодий на площади 4,5 га;

4. Планируемым расширением существующего  кладбища севернее п.Хомутово на

площади 1,5 га и включения с/х угодий на площади 1,5 га;

При этом  предусматривается  перевод земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель «Земли  населенных пунктов» на площади  31,9 га.

Объекты инженерной  инфраструктуры

###### Электроснабжение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1.Схемой Орловской области предусматривается строительство ВЛ 35 кВ к ПС 35 кВ

с.Паньково для организации второго питания подстанции протяженностью 0,8 км;

2. Перевод ПС 35 кВ Хомутово на напряжение 110 кВ.

Водоотведение:

При разработке основных проектных предложений по водоотведению предусмотрено:

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1.Строительство локальных очистных сооружений южнее п.Хомутово, которые будут обслуживать малоэтажную застройку по ул.Комсомольская и детский сад. Канализационная сеть существует.

2. Ремонт и реконструкция существующих локальных очистных сооружений.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

В удовлетворительном состоянии находятся улицы: ул.Первомайская, ул.Кооперативная, ул.Заводская, ул.Комсомольская.

Проектом предусматривается асфальтирование  и ремонт улично-дорожной сети в п.Хомутово:

| п/п | Выполняемые мероприятия, объем работ, км | Место выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I этап (2011-2020) |
| п.Хомутово |
| 1 | Асфальтирование улично-дорожной сети (часть) 0,8 км | ул.Полухина |
| 2 | Асфальтирование улично-дорожной сети, 0,2 км | пер.Садовый |
| 3 | Асфальтирование улично-дорожной сети (часть), 0,3 км | пер. Пушкинский |
| 4 | Асфальтирование улично-дорожной сети, 0,1 км | пер.Сосновый |
| 5 | Асфальтирование улично-дорожной сети, 1,2 км (часть) | ул.Новая |
| 6 | Асфальтирование улично-дорожной сети, 1,2 км | ул.Октябрьская |
| 7 | Асфальтирование улично-дорожной сети (часть) 0,3 км | ул.Спортивная |
| 8 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | ул.Королева |
| 9 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | ул.Славянская |
| 10 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | ул.Цветочная |
| 11 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км (часть) | объездная дорога от пер. Заводского до ул.70 лет Октября |
| 12 | Асфальтирование улично-дорожной сети, 0,2 км | ул.Строительная |
| 13 | Асфальтирование улично-дорожной сети 1,2 км | ул.Набережная |
| 14 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,3 км | пер.Больничный |
| 15 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Парковая |
| 16 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | пер.Дорожный |
| 17 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Лесная |
| 18 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,7 км | ул.70 лет Октября |
| 19 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | пер.Лесной |
| 20 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | ул.Ольховая |
| 21 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Энергетиков |
| 22 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Запрудная |
| 23 | Расширение дороги 0,3 км | ул.Восточная |
| 24 | Асфальтирование улично-дорожной сети (часть) 0,2 км | ул.Южная |
| 25 | Асфальтирование улично-дорожной сети 0,2 км | ул.Маслозаводская |
|  | Итого 9,8 км |  |

| п/п | Выполняемые мероприятия, объем работ, км | Место выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети 1,1 км | ул.Пионерская |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Садовая |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Пушкина |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети 0,3 км | пер.Почтовый |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети 0,2 км | ул.Школьная |
| 6 | Ремонт улично-дорожной сети 0,5 км | ул.7–е Ноября |
| 7 | Ремонт улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Мелиоративная |
| 8 | Ремонт улично-дорожной сети 0,7 км | ул.Лескова |
| 9 | Ремонт улично-дорожной сети 0,7 км | ул.Тургенева |
| 10 | Ремонт улично-дорожной сети 0,3 км | ул.Панфилова |
| 11 | Ремонт улично-дорожной сети 1,1 км | ул.Советская |
| 12 | Ремонт улично-дорожной сети 0,4 км | ул.Победы |
| 13 | Ремонт улично-дорожной сети 0,5 км | ул.Мира |
| 14 | Ремонт улично-дорожной сети 0,2 км | площадь им.Ленина |
|  | Итого 6,9 км |  |

Зоны рекреационного назначения

Мероприятия II этап - 2020-2030 гг.

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

Проектом предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха населения:

1. Планируется зона отдыха населения (парк) с проведением  мероприятий по благоустройству территории  многолетних насаждений в южной части п.Хомутово площадью 8,7 га;

2. Проведение мероприятий по благоустройству зоны сезонного отдыха населения. восточнее прудов по ул.Набережная и ул.Запрудная.

Мероприятия по организации охраны и использования

памятников истории  и архитектуры (объектов культурного наследия)

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории и архитектуры не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории и архитектуры на  территории п.Хомутово и установить охранную зону памятников истории  и архитектуры 10 м.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Природно-экологический каркас территории

Зеленая зона

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса поселения и его поселка являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Поскольку  в сложившейся структуре территории поселения, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

Развитие малого предпринимательства

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для экономически активного населения района. Это реальный источник поступления денежных средств  в бюджет в качестве налога.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, необходимо предоставлять земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

Генеральным планом поселения намечается сохранение большинства существующих площадок (неиспользуемых в настоящее время) для размещения производственных предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства.

Площадки, располагаются в северной части поселка. Негативное влияние производственных объектов на селитебную территорию будет минимальным.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

7. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |
| 1. | Территория земель в границах городского поселения Хомутово, в том числе по категориям земель: | га | 1172 | 1172 | 1172 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 690 | 658 | 597 |
| 2. | Земли населенных пунктов | га | 464 | 496 | 496 |
| 3. | Земли промышленности и другого специального назначения | га | 18 | 18 | 79 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | га | - | - | - |
| 6. | Земли водного фонда | га | - | - | - |
| 7. | Земли запаса | га | - | - | - |
| II. Население |
| 1. | Численность населения | чел. | 4640 | 5180 | 5780 |
| 2. | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га | 10,0 | 10,3 | 11,5 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 102,0 | 117,0 | 130,0 |
| 2. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% | - | 15,0/12,8 | 13,/10,0 |
| 3. | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 15,0/12,8 | 13,0/10,0 |
| 4. | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% | - | - | - |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22,0 | 22,6 | 22,5 |
| 6. | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц |  | 150 | 130 |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Общеобразовательная школа | объект | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Больница | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Поликлиника | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Районный Дом Культуры | объект | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Аптека | объект | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Магазины всех типов | объект | 30 | 33 | 34 |

| 11 | Отделение милиции | объект | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Отделение банка | объект | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Протяженность железнодорожных путей | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 12,4 | 12,,4 | 12,4 |
| 3. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Водопотребление – всего | тыс.м3/ сут | 361,2 | 477 | 680 |
| 2 | Скважины | объект | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека | л/сут. | 85 | 100 | 130 |
| VII. Водоотведение |
| 1. | Очистные сооружения | объект | 4 | 4 | 5 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Котельные | объект | 5 | 5 | 5 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Протяженность газопровода высокого давления | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Протяженность газопровода среднего давления | км | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Протяженность газопровода низкого давления | км | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 4. | АГРС | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5. | ШРП | объект | 17 | 17 | 17 |
| X.Электроснабжение. |
| 1. | Протяженность линий электропередачи 110 кВ | км | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2. | Протяженность линий электропередачи 35кВ | км | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
| 3 | Протяженность линий электропередачи 10 кВ | км | 51,4 | 51,4 | 53,0 |
| ХI. Связь |
| 1 | ЛТУ № 6 «Хомутово» | объект | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество монтированных номеров | кол-во | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 74 | 77 | 87 |
| ХII. Санитарная очистка территории |
| 1. | Санкционированные свалки | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Скотомогильники | ед./м² | - | - | - |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |
| 1 | Организация зоны сезонного отдыха населения | га | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
| 2 | Парк | га | 7,3 | 7,3 | 8,9 |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |
| 1 | Общее количество кладбищ | объект/ га | 1/4,2 | 1/5,7 | 1/5,7 |

# Text boxes

Геологические

Пожары

Метеорологические

(климатические)

экстремумы

Град

Источники

природных

опасностей

Эрозия

овражная

Сильные

ветры, ураганы

Лесные

Интенсивные

осадки

Хлебные массивы

Массивы с сухой травой

Обильные

снегопады

Источники техногенных  опасностей жилищно-коммунальной среды

Системы водоснабжения

Системы снабжения водой

Транспортные перевозки

Очистные сооружения

Энергетические системы

Сооружения социально-бытового  и культурного назначения

Внезапные обрушения

Химическая опасность

Жилищный сектор

Коммунальные газопроводы

Взрыво,-

пожароопасность

Здания, сооружения социально-бытового и культурного назначения

Здания жилищного сектора